## Slide 1
■ 技术路线
物理主干 + 学习修正 + 物理读出
20×20 1-bit 编码超表面 → 8280 个方向：网络只学 400 个复权重，传播交给写死的可微算子
数据 CST 全波：20×20 · 10 GHz · 2° 网格 8280 点 · 306 s/例 · 已生成 2000 例（单频、单入射、单极化）
01
编码 → 阵列
10×10 宏比特
block=2 → 400 单元
每单元 1-bit 相位
02
建图
400 节点 × 9 特征
8 邻域 → 2964 条边
边特征 Δx, Δy, r（÷λ）
03
GNN 修正
3 层边条件消息传递
Δq：400 个复数
整图池化 → b：1 个复数
04
权重合成
q = q0 + Δq + b
q0 查单元库（0 参数）
零初始化 → 起点 = M0
05
物理读出
S = Σ qₙ·exp(jk·rₙ)
σ = |Eθ|² + |Eφ|²
8280 个方向 → dBsm
同一套前向，三种用法
训练
损失：dB 域 asinh 压缩 MSE
sinθ 立体角权重 + 主瓣 ×3
AdamW，早停只看 val
评估
rho_lin / rho_db / bias / rmse
分带误差 0–5° … 60–90°
对照 M0 / M0g / M1 / M2 / M3
反设计（下一步）
对 q 求梯度 → 松弛 + 二值化
CST 复核 Top-K
回写码本，形成闭环
三条不变量：物理主干 0 参数 · 只学 400 个复权重 · 零初始化使 M3 起点恰为 M0
依据：后续工作计划.md · GNN代码解读.md · 一份真实数据的全流程演示.md
01 /03

## Slide 2
■ 现状与方向
镜面已补上，误差迁移到大角域
5 epoch / 291 例快照 / 44 例 test 的真实数字：骨架已经闭合，剩下的是四个维度的泛化
镜面误差 θ = 0
−16.1 dB → +0.16 dB
M0 → M3
RMSE
4.65 dB → 2.64 dB
全角域
rho_db
0.865 → 0.958
弥散结构
M3 分带 RMSE（test） 误差已从镜面锥迁到 60–90° 掠射区
0–5°
0.29 dB
5–15°
0.98 dB
15–30°
0.99 dB
30–60°
1.50 dB
60–90°
4.10 dB
M0 的 0–5° 误差是 14.0 dB，M3 压到 0.29 dB；新的短板是大角域（4.10 dB）——倾斜因子与边缘效应。
往哪走：四个维度
01
目标 · 换挡
随机码 → 结构化码本（斜坡 / 多波束 / 零陷）
预测 RCS → 匹配目标方向图
02
规模 · 外推
固定 20×20 → 可变口径（滑窗 / 分块）
GNN 与尺寸无关，算子按尺寸预计算
03
频率 · 宽带
单频 10 GHz → 多频
阵中 f0 = 9.6 GHz、Q = 4.86，色散进单元库
04
单元 · 异构
双半径贴片 → 异形单元混排
图相对 CNN 的真正价值；M4 加长程边
判断：方法骨架已经闭合，接下来不是换网络，而是把「目标 × 规模 × 频率 × 单元」四个维度逐个打开。
数字来源：demo_out/eval/metrics_summary.csv（M3 与 M0，test，44 例）
02 /03

## Slide 3
■ 会议借鉴
两篇会议工作，四件可以借的事
只取组织方式——主干、残差、读出、闭环；网络结构不必照搬
借鉴点
他们怎么做的
我们怎么用
01
边按机制分，不按距离分
LoS / 反射 / 绕射三类边；路径限最多 2 次反射、1 次绕射
M4 的长程边照此办理：近场 / 表面波 / 衍射各设截断，而不是把 k-NN 半径调大
02
主干 × 可退化残差
m = A·fθ(h)，令 fθ ≡ 1 即退回解析解，用作消融基线
我们已是 q0 + Δq + b：δ ≡ 0 就是 M0。写进方法论，并当作消融与 OOD 兜底
03
物理读出，不学 decoder
按物理路径池化复数消息，再取 dB；不是全图平均
8280×400 传播算子直接读出；消息聚合用 sum，而不是定长邻居拼接
04
闭环 rollout
0 → 100 m 逐面推进，训练时喂自己的预测压住漂移
尺寸 / 频率外推时用 scheduled sampling 抑制误差累积（提议，尚未实现）
一句话：借的是「物理负责外推、网络只补残差」的组织方式，不是他们的网络结构。
03 /03