## Slide 1
■ GNN 机理
一次消息传递，就是一次邻居之间的耦合
节点是单元、边是耦合：一层 = 邻居影响一次；堆三层 = 影响传到三个单元之外
i
i
i
i
j
i
i
i
i
一层：8 个邻居各发一条消息；三层：信息走 3 格 ≈ 1.4λ
01
消息 mij = φ( hi, hj, eij )
邻居 i 对 j 说什么；e_ij 携带相对位置，权重随几何变
02
聚合 aj = Σi mij
把邻居的话加起来；求和与顺序无关，节点重排结果不变
03
更新 hj ← ψ( hj, aj )
结合自身旧状态；残差 + LayerNorm，堆几层都不塌
网络
局部性
权重怎么来
MLP
无
全连接，每个输入一根权重
CNN
规则网格
每种偏移一个固定卷积核
GNN
任意图
由边特征 e_ij 生成
·
节点 = 单元：几何、码位、Γ 都是现成特征
·
边 = 耦合：近场 / 表面波 / 衍射可分类、可截断
·
层数 = 耦合半径：3 层 ≈ 3 个单元（1.4λ）
·
增删单元不改代码：异形混排、曲面共形都能直接上
一句话：GNN 不是「更深的 CNN」，而是把「谁影响谁」显式写进模型——这正是超表面阵列最需要的那件事。
参考：文献总结_架构与代码分析.md §2；Khoram 2023 的图卷积即此类消息传递的一个特例
01 /05

## Slide 2
■ 技术路线
物理主干 + 学习修正 + 物理读出
20×20 1-bit 编码超表面 → 8280 个方向：网络只学 400 个复权重，传播交给写死的可微算子
数据 CST 全波：20×20 · 10 GHz · 2° 网格 8280 点 · 306 s/例 · 已生成 2000 例（单频、单入射、单极化）
01
编码 → 阵列
10×10 宏比特
block=2 → 400 单元
每单元 1-bit 相位
02
建图
400 节点 × 9 特征
8 邻域 → 2964 条边
边特征 Δx, Δy, r（÷λ）
03
GNN 修正
3 层边条件消息传递
Δq：400 个复数
整图池化 → b：1 个复数
04
权重合成
q = q0 + Δq + b
q0 查单元库（0 参数）
零初始化 → 起点 = M0
05
物理读出
S = Σ qₙ·exp(jk·rₙ)
σ = |Eθ|² + |Eφ|²
8280 个方向 → dBsm
同一套前向，三种用法
训练
损失：dB 域 asinh 压缩 MSE
sinθ 立体角权重 + 主瓣 ×3
AdamW，早停只看 val
评估
rho_lin / rho_db / bias / rmse
分带误差 0–5° … 60–90°
对照 M0 / M0g / M1 / M2 / M3
反设计（下一步）
对 q 求梯度 → 松弛 + 二值化
CST 复核 Top-K
回写码本，形成闭环
三条不变量：物理主干 0 参数 · 只学 400 个复权重 · 零初始化使 M3 起点恰为 M0
依据：后续工作计划.md · GNN代码解读.md · 一份真实数据的全流程演示.md
02 /05

## Slide 3
■ 我们的实现
GNN 只学一件事：每个单元的复权重修正
400 节点 · 2964 条边 · 3 层边条件消息传递；每节点只出 2 个数（Δq 的实部 / 虚部）
1
图怎么建
2
一层怎么算
3
怎么变成 q
■ 中心 j ■ 8 邻域 i □ 其余
节点 9 维
bit · bit±1 · x/λ · y/λ · Γ 实部 · Γ 虚部 · |Γ| · 边界 · n̂·ẑ
边 5 维
Δx/λ · Δy/λ · r/λ · cos φ · sin φ（相对方位）
2964 = 760 + 760 + 1444，无周期延拓；边缘单元邻居少，靠边界位标记。
mij = MLPmsg( [ hi, hj, eij ] )
hj ← LN( hj + MLPupd( [ hj, Σi mij ] ) )
边条件卷积
权重由 e_ij 生成，不是 GCN 那种固定邻接加权
sum 聚合
节点重排不改变结果（置换等变）
3 层 → 半径 3 格 ≈ 1.4λ
感受野 7×7，覆盖 1–2 个单元的耦合尺度
残差 + LayerNorm
3 层不塌，也不需要更深
head：Linear(64 → 2)
每节点出 (Re Δq, Im Δq)
全局支路：mean-pool → MLP
整图出 1 个复数 b
q = q0 + Δq + b
101k 参数
M1 U-Net 是 212k；M0 是 0
零初始化
Δq = b = 0 → 初始输出恰为 M0
不加注意力
规则栅格 + 小样本，GAT 先过拟合
边界：长程干涉不归 GNN 管——整孔径相干叠加由 8280×400 算子精确给出；要更长程就加边类型（M4），而不是加深网络。
依据：GNN代码解读.md §2、§6.2–6.4；参数量与图规模由 tests/test_graph.py 钉住
03 /05

## Slide 4
■ 现状与方向
镜面已补上，误差迁移到大角域
先跑 291 个样本（其中 44 例 test），训练 5 epoch：骨架已经闭合，剩下的是四个维度的泛化
镜面误差 θ = 0
−16.1 dB → +0.16 dB
M0 → M3
RMSE
4.65 dB → 2.64 dB
全角域
rho_db
0.865 → 0.958
弥散结构
M3 分带 RMSE（test） 误差已从镜面锥迁到 60–90° 掠射区
0–5°
0.29 dB
5–15°
0.98 dB
15–30°
0.99 dB
30–60°
1.50 dB
60–90°
4.10 dB
M0 的 0–5° 误差是 14.0 dB，M3 压到 0.29 dB；新的短板是大角域（4.10 dB）——倾斜因子与边缘效应。
往哪走：四个维度
01
目标 · 换挡
随机码 → 结构化码本（斜坡 / 多波束 / 零陷）
预测 RCS → 匹配目标方向图
02
规模 · 外推
固定 20×20 → 可变口径（滑窗 / 分块）
GNN 与尺寸无关，算子按尺寸预计算
03
频率 · 宽带
单频 10 GHz → 多频
阵中 f0 = 9.6 GHz、Q = 4.86，色散进单元库
04
单元 · 异构
双半径贴片 → 异形 / 异相单元混排
异质图（多类型节点 / 边）才有用武之地
判断：方法骨架已经闭合，接下来不是换网络，而是把「目标 × 规模 × 频率 × 单元」四个维度逐个打开。
数字来源：demo_out/eval/metrics_summary.csv（M3 与 M0，test，44 例）
04 /05

## Slide 5
■ 会议借鉴
两篇会议工作，四件可以借的事
只取组织方式——异质图、残差、读出、闭环；网络结构不必照搬
借鉴点
他们怎么做的
我们怎么用
01
异质图：节点与边都分类型
节点 = 面 / 楔 / 收发点，边 = LoS / 反射 / 绕射；每类边一套消息函数
不同相位单元 = 多类型节点（各带 Γ 与几何）；耦合机制 = 多类型边 → 异相混排的骨架
02
主干 × 可退化残差
m = A·fθ(h)，令 fθ ≡ 1 即退回解析解，用作消融基线
我们已是 q0 + Δq + b：δ ≡ 0 就是 M0。写进方法论，并当作消融与 OOD 兜底
03
物理读出，不学 decoder
按物理路径池化复数消息，再取 dB；不是全图平均
8280×400 传播算子直接读出；消息聚合用 sum，而不是定长邻居拼接
04
闭环 rollout
0 → 100 m 逐面推进，训练时喂自己的预测压住漂移
尺寸 / 频率外推时用 scheduled sampling 抑制误差累积（提议，尚未实现）
一句话：借的是「异质图 + 物理残差」的组织方式，不是他们的网络结构。
05 /05