## Slide 1
■ 第一部分 · GNN 原理与特点
每个单元，问一圈邻居
一层 = 看一圈邻居；堆三层 = 看到三圈
i
i
i
i
j
i
i
i
i
8 个邻居，示意图
1
发消息
邻居 i 把自己的状态、还有“我离你多远、在哪个方向”，发给中心 j。
2
汇总
中心把所有邻居的消息加起来。谁先谁后无所谓。
3
更新
中心结合自己原来的状态，更新一次——这就是“一层”。
· 不怕不规则
缺单元、异形、曲面，都能直接算
· 结构和物理对得上
节点是单元，边就是耦合，不是黑箱
· 单元数变了不改网络
20×20 和 40×40 用同一套权重
GNN 把“谁影响谁”写进模型结构——这正是超表面阵列最需要的那件事。
01 /08

## Slide 2
■ 第二部分 · 我们的流程
从一串码，到一张方向图
网络只算 400 个复数，8280 个方向由物理公式算出来
数据：CST 全波仿真 2000 例 · 306 秒/例 · 单频单极化
1
码 → 阵列
100 bit → 400 单元
2
查单元库
每个单元 一个 Γ → q0
3
GNN
每单元 Δq ＋ 全局 b
4
合成
q = q0 + Δq + b
5
物理算子
→ 8280 个 方向的 σ
训练时用 CST 的方向图当标签；推理时一次前向出整张图，不再跑仿真。
损失：dB 域 asinh 压缩 MSE
关键：网络不学“波怎么传播”，只学“每个单元的权重偏了多少”。
02 /08

## Slide 3
■ 第三部分 · 节点与边
节点和边，装的全是物理量
400 个节点、2964 条边；每个数都有物理含义
节点：400 个单元（9 个数）
身份
码位 0/1、±1
这一格是哪种相位
位置
x/λ、y/λ
在阵列的哪个位置
物理
Γ 实部、虚部、|Γ|
单元本身反多少、反多强
边界
是否边缘、法向
邻居少不少、是不是平面
边：2964 条（5 个数）
位移
Δx/λ、Δy/λ
邻居在哪个方向
距离
r/λ
隔了多远，耦合多强
方位
cos φ、sin φ
正对还是斜着
每格只连上下左右和四个对角，不做周期延拓。
边缘单元只有 3–5 个邻居，靠“是否边缘”这一位告诉网络：别把它当内部单元。
03 /08

## Slide 4
■ 第四部分 · 网络
输入 400 个单元，输出 400 个修正
3 层消息传递；每单元出 2 个数，整张图再出 1 个复数
输入
400 单元 × 9 维
消息传递
3 层，每层 64 维
两个输出头
每节点 2 个 ＋ 整图 1 个
合成
q = q0 + Δq + b
1
零初始化
一开始 Δq = b = 0，输出正好等于 M0。之后涨的每一分，都是学出来的。
→ 改进可归因；分布外还能退回 M0
2
去均值
强制 Δq 的均值为 0，让 b 专门管“整块板一起偏”，两者不打架。
→ |b| 才有物理意义（≈ 0.37）
3
物理读出
不学 8280 个方向，用衍射公式算。可微，能直接做反设计。
→ 反设计只需对 400 个 q 求梯度
4
复数拆两路
实部、虚部分开算，避开复数求导的坑，行为完全可预期。
→ 训练稳定，结果可复现
四个设计都为同一件事：让网络只学“物理算不准的那一点”，其余交给物理。
04 /08

## Slide 5
■ 第五部分 · 四个模型
先分清 M0 / M1 / M2 / M3
吃同一批数据、同一个划分，比出来的数才有意义
模型
是什么
干什么用
M0
纯物理：查单元库 + 衍射公式，0 参数
物理下限，也是“完全不学习”的参照
M1
CNN（U-Net）：直接从码出方向图，21 万参数
没有物理、没有图的对照
M2
GNN 直接出 q，不加 q0，9.7 万参数
消融：残差到底值不值
M3
我们的：q = q0 + Δq + b，10 万参数
主模型
另外还有 M0g：给 M0 每个样本单独拟合一个复数，只当“上界”参考，不是可用的模型。
目前只跑了 M0 和 M3；M1、M2 还没训，是下一步要补的对照。
05 /08

## Slide 6
■ 第六部分 · 结果
291 个样本，镜面补上了
先跑 291 个样本（其中 44 例做测试），训练 5 个 epoch
镜面误差
−16.1 → +0.16 dB
RMSE
4.65 → 2.64 dB
方向图相关
0.87 → 0.96
M3 分角度误差（dB）
0–5°
0.29
5–15°
0.98
15–30°
0.99
30–60°
1.50
60–90°
4.10
·
网络自己学到 |b| = 0.37，和理论值一致
它自己找到了那个“共同模”
·
误差从镜面转移到了大角域
镜面 14 → 0.29 dB；掠射 4.1 dB 成了新短板
·
这只是初步结果
291 例、5 个 epoch；全量 2000 例还没训
结论：物理主干是对的，网络只补了它算不准的那部分；这一步已经跑通。
06 /08

## Slide 7
■ 第七部分 · 后续计划
下一步：把四个维度打开
模型骨架不用动，缺的是场景和数据
尺寸外推
20×20 → 更大口径
滑窗、分块，块与块之间互相纠错
异构单元
不同相位单元混排
需要异质图：节点和边都分类型
曲面共形
平面 → 曲面
位置和法向已经进特征，改图结构即可
多频宽带
单频 → 多频
色散进单元库；阵中 f0 已偏到 9.6 GHz
近期：全量 2000 例训练 → 中期：异质图 + 尺寸外推 → 远期：曲面、多频、反设计闭环
四个方向共用一个模型：换图、换单元库、换数据，不换网络。
07 /08

## Slide 8
■ 第八部分 · 会议启发
两篇会议工作，两条能直接用的思路
只借组织方式，不借网络结构
异构 GCN
节点分类型，边也分类型
·
面、楔、收发点 = 不同节点
·
直射、反射、绕射 = 不同边
·
每种边有自己的消息函数
·
→ 不同相位单元，就是多类型节点
自回归外推
一次只预测下一步，再喂回去
·
网络只学“下一米”怎么变
·
把预测当输入，一步步推到 100 米
·
训练时故意喂错的预测，学会纠错
·
→ 尺寸外推时，块与块可以这样接力
借的是“异质图 + 逐步外推”的组织方式，不是他们的网络结构。
08 /08