## Slide 1
■ ISAP · 同一课题组的两条技术路线
两篇会议工作，四个可直接落到 M3 的设计决策
传播图 GNN（室内路径损耗）× 物理信息自回归网络（隧道 RSS）：两篇都是「解析主干 + 学习修正」，与我们的 γ = Γ_bit(1+δ) 同构
01
边按机制分，不按距离分
他们 LoS·反射·绕射三类边；路径限最多两次反射、一次绕射
同构 M4 要加的「长程 / 多尺度边」同样需要「哪种机制、连多远」的规则
我们 近场 / 表面波 / 衍射分类建边、各自截断；边缘单元加边界编码
02
主干 × 可退化残差
他们 m = A·fθ(h)；令 fθ ≡ 1 即退回解析解，用作消融基线
同构 我们的 γ = Γ_bit(1+δ)，δ ≡ 0 正是 M0
我们 把 δ≡0 写成结构约束 + 消融 + OOD 兜底；δ 场直接当耦合图看
03
物理读出，不学 decoder
他们 E = Σ m 再取 dB；池化按物理路径，不按全图节点
同构 远场本就是 Σγₙ·exp(jk·rₙ) 的线性泛函
我们 读出层直接用 8280×400 传播算子；聚合用 sum/attention 而非定长拼接
04
闭环 rollout
他们 0→100 m 逐面推进，训练时喂自己的预测压住漂移
同构 20×20 → 更大口径的分块外推、f0 → 相邻频点，都是 rollout
我们 块间 / 频间自回归 + scheduled sampling，攻「可变规模 / 多频段」
共同点：物理算子负责外推，网络只补 Γ_bit 算不准的那部分——这正是 M3 相对 M0/M1/M2 的立身之本。
原文对应：propagation graph · analytic route messages · graph residual & field synthesis · autoregressive prediction & training
01 /02

## Slide 2
■ 落地方案
落到 M3：五步架构，三条改造，一条评估红线
把会议里的「物理主干 + 学习残差」直接写进 20×20 编码超表面的 γ / δ 路线（10 GHz，逐单元 1-bit）
1
图构建
节点：几何·码位·边界
边：近场/表面波/衍射，分类截断
2
物理主干
γ = Γ_bit（δ ≡ 0）
传播算子 A（8280×400）预计算
3
GNN 修正
输出 δ（复数，400 DOF）
sum / attention 聚合
4
物理读出
E = Σ γₙ·exp(jk·rₙ)
不学 decoder
5
双头输出
方向图（dB）
＋ 绝对增益（不归一化）
01
边按机制分，不按距离分
「最多 2 次反射、1 次绕射」可直接照搬：每类耦合独立截断半径与阶数。M4 的长程边因此有物理依据，而不是把 k-NN 半径调大。
02
δ ≡ 0 必须能退化
fθ≡1 是人家的消融基线，我们的 M0 就是 δ≡0。训练给 |δ| 加正则、推理留 δ=0 兜底，OOD 至少不劣于物理下限。
03
尺寸 / 频率维 rollout
他们把 100 步 rollout 训稳；我们用在更大口径的分块外推与 f0→相邻频点，让误差不随块数、频差累积。
评估红线
报方向图指标（镜面 RMSE / 旁瓣 / 零深），不报归一化场 MSE · 数据生成 / 图构建 / 推理 分项计时 · 跨规模、跨频、跨单元库 OOD，多点多例
反面教材：他们自述的局限——证据只有一点一几何；≈2λ 采样分辨不了驻波；逐面归一化丢掉绝对值。对应我们的三个坑：单 case 报喜、角度采样不足、归一化 MSE 跨任务比较。
依据：想法笔记.md、后续工作计划.md（M0–M4、γ = Γ_bit(1+δ)、8280×400 传播算子）
02 /02